KOMPUTER
Lp.	Nazwa	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Płyta główna	Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 slot PCI i 2 sloty PCI-Express x16 (ze wsparciem dla PCIe x1, nie dopuszcza się złącz Low Profile),min. 4 złącza DIMM, obsługa min 32GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA III (dla min. 1 urządzenia), kontroler SATA II (dla min. 4 urządzeń)
2.	Chipset	Dostosowany do oferowanego procesora, min. Q65 lub równoważny
3.	Procesor	Procesor klasy x86 dwurdzeniowy min. 3,30Ghz 3MB
4.	Pamięć RAM	Min. 4GB DDR3 1333MHz (2x2048MB)
5.	Dysk twardy	Min. 500 GB SATAIII 7200rpm,
6.	Karta graficzna	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 1759MB ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 2.0, np. Intel Graphics Accelerator HD lub równoważna
7.	Karta dźwiękowa	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. Conexant CX20642), 4 kanałowa lub równoważna,
8.	Karta sieciowa	Wbudowana: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL, min. Intel 82579V lub równoważna
9.	Porty	Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x DVI (1 x VGA np przez przejściówkę DVI do VGA) , min. 8 x USB w tym min. 4 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI
10.	Klawiatura	Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej
11.	Mysz	Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi – trwale oznaczona logo producenta komputera
12.	Napęd optyczny	DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer
13.	System operacyjny	Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL z prawem do korzystania z wersji wcześniejszej systemu (Windows XP Pro SP3). Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączone nośniki z oprogramowaniem obu systemów.
14.	Obudowa	1) Minitower w standardzie uBTX lub uATX, posiadająca min. 2 wnęki 5.25” i 2 wnęki 3.5” zewnetrzne oraz 2 wnęki 3.5” wewnętrzne (wnęki pełnej wysokości, nie dopuszcza się napędów typu slim) / 2) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów) / 3) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) / 4) trwale oznaczona logo producenta na etapie produkcji / 5) Zasilacz o mocy max. 280W
15.	BIOS	1. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) / 2. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. / 3. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. / 4. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. / 5. Możliwość wyłączania portów USB (wszystkich portów)
16.	Certyfikaty i standardy	- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) / - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) / - Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista i Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft) / - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (załączyć oświadczenie producenta) / - Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu)
17.	Gwarancja na cały zestaw z monitorem	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta / Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego / Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
18.	Inne	Możliwość telefonicznego lub na stronie internetowej, sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. / Dołączony nośnik ze sterownikami.

MONITOR
Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
	Typ ekranu (min)	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19”
	Rozmiar plamki (max.)	0,284 mm
	Jasność (min.)	250 cd/m2
	Kontrast (min)	Typowy 1000:1, dynamiczny 10000:1
	Kąty widzenia (pion/poziom)(min.)	160/160 stopni
	Czas reakcji matrycy	max 5ms
	Rozdzielczość maksymalna	min. 1440 x 900 przy 60Hz
	Częstotliwość odświeżania poziomego (min.)	30 – 82 kHz
	Częstotliwość odświeżania pionowego (min.)	56 – 75 Hz
	Nachylanie monitora min.	W zakresie 0 do 20 stopni
	Zużycie energii	Normalne działanie max 28W, tryb wyłączenia aktywności mniej niż 1W
	Powłoka powierzchni ekranu	Antyodblaskowa
	Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
	Złącze	15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D,
	Gwarancja	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta / Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego / Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta monitora – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
	Certyfikaty	TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT (min. Silver)
	Inne	Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm